## Slide 1: 实验3 UART通讯及中断实验
Notes: 本章参考资料：LM3S9B92-Datasheet.pdf，LM3S_DiverLib_UserGuide_2752_cn.pdf，嵌入式系统实验教程.pdf
1

## Slide 2
实验目的
  了解 UART 串行通讯的工作原理
  掌握在 PC 端通过串口调试工具与实验板通过 UART 通讯的方法
  掌握 UART 的堵塞式与非堵塞式通讯方法

## Slide 3: EK-TM4C1294XL的虚拟UART
    安装好驱动后，S800实验板通过MICRO-USB线与电脑连接，正常情况在PC端会至少看到两个设备：
      ICDI在线调试工具
      虚拟串口
    这个虚拟串口可以用来作为MCU UART 正常通讯或是作为BOOTLOAD使用
    在默认跳线时，此虚拟串口与TM4C1294NCPDT 的PA0(U0RX)，PA1(U0TX）相连接
    任意选择一款PC端串行口通讯软件，在正确配置了控制板的UART口后即可实现PC与控制板的通讯

## Slide 4
S800中 UART 和 I2C 的同与不同
 | I2C | UART
相同 | 串行通信 | 串行通信
不同 | 1. 处理器发起 2. 格式固定 3. 信号速率由处理器约定 4. 数据接收由处理器主动完成，直接取数据 | 1. 处理器/外设发起 2. 格式不固定 3. 通讯双方共同约定速率 4. 数据接收由硬件自动接收到FIFO，处理器从FIFO中取数据

## Slide 5
TM4C1294NCPDT 的 UART
  可编程的波特率发生器，在常规模式（16 分频）下最高可达7.5Mbps，在高速模式（8分频）下最高可达15Mbps；
  相互独立的 16×8 发送 FIFO 和 16×8 接收 FIFO
  标准的异步通讯位：起始位、停止位、奇偶校验位；
  完全可编程的串行接口特性：5/6/7/8 个数据位；奇/偶校验位或无校验位；1/2 个停止位
Notes: Stick Parity bit. ‘0’ – Stick Parity disabled ‘1’ - If bits 3 and 4 are logic ‘1’, the parity bit is transmitted and checked as logic ‘0’. If bit 3 is ‘1’ and bit 4 is ‘0’ then the parity bit is transmitted and checked as ‘1’.

## Slide 6
UART 数据收发原理
  UART通过 TX 脚发送数据，通过 RX 脚接收数据。因此，UART 可以实现全双工收发
  两种数据收发方式
    阻塞式收发：在发送或接收数据过程中，始终查询状态，占用CPU时间，只有发送或接收结束后才退出
    非阻塞式收发：在执行到发送或接收函数时，发送函数仅仅将数据推送给寄存器，并不保证传送成功，如果能传送则返回TRUE，否则返回FALSE；接收函数仅仅检查接收状态并返回，如果没有收到数据则返回FALSE，如果收到则返回TRUE
RX
TX
TX
RX
设备1
设备2
Notes: Stick Parity bit. ‘0’ – Stick Parity disabled ‘1’ - If bits 3 and 4 are logic ‘1’, the parity bit is transmitted and checked as logic ‘0’. If bit 3 is ‘1’ and bit 4 is ‘0’ then the parity bit is transmitted and checked as ‘1’.

## Slide 7
基于 FIFO 的 UART 数据收发
  发送 FIFO 的基本操作
    只要有数据写到 TxFIFO，就会立即启动发送过程。由于发送本身是个相对缓慢的过程，因此在发送的同时其它待发送的数据还可以继续填充到 TxFIFO 里，直到 TxFIFO 满
    发送 FIFO 会按照填入数据的先后顺序把数据一个个发送出去，直到发送 FIFO 全空时为止。已发送出去的数据会被自动清除，留出空位
  接收 FIFO 的基本操作
    当硬件逻辑接收到数据时，就会往RxFIFO里填充接收到的数据。程序应当及时取走这些数据，数据被取走也是在RxFIFO里被自动删除的过程
RX
TX
设备1
设备2
Hello, world！
,
o
l
l
e
H
（读取）
Notes: Stick Parity bit. ‘0’ – Stick Parity disabled ‘1’ - If bits 3 and 4 are logic ‘1’, the parity bit is transmitted and checked as logic ‘0’. If bit 3 is ‘1’ and bit 4 is ‘0’ then the parity bit is transmitted and checked as ‘1’.

## Slide 8
UART 的中断请求
  在进行UART通信时，中断方式比轮询方式要简便且效率高
  中断条件（事件）
    FIFO溢出错误
    线路中止错误
    奇偶校验错误
    帧错误
    接收超时（接收 FIFO 已有数据但未满，而后续数据长时间不来）
    数据发送
    数据接收
  所有中断事件进行 “或运算”操作后发送到中断控制器， 因此任意时刻UART 模块只能产生一个中断请求。可以通过查询中断状态，在同一个中断服务函数里处理多个中断事件
Notes: Stick Parity bit. ‘0’ – Stick Parity disabled ‘1’ - If bits 3 and 4 are logic ‘1’, the parity bit is transmitted and checked as logic ‘0’. If bit 3 is ‘1’ and bit 4 is ‘0’ then the parity bit is transmitted and checked as ‘1’.

## Slide 9
UART（FIFO）数据的中断处理
  可以将收发FIFO分别配置为以不同深度触发中断，可供选择的配置包括：1/8、1/4、1/2、3/4和7/8深度。复位时，两个FIFO的中断触发深度配置为1/2
  发送 FIFO 中断：当 TxFIFO 里剩余数据减到预设深度时触发中断
  接收 FIFO 中断：当 RxFIFO 里累积数据达到预设深度时触发中断
  超时中断：在使能接收中断的同时一般都还要使能接收超时中断，否则在接收 FIFO 未填充到预设深度而对方已经发送完毕或停顿的情况下，已在接收 FIFO 里的数据就得不到及时处理
Notes: Stick Parity bit. ‘0’ – Stick Parity disabled ‘1’ - If bits 3 and 4 are logic ‘1’, the parity bit is transmitted and checked as logic ‘0’. If bit 3 is ‘1’ and bit 4 is ‘0’ then the parity bit is transmitted and checked as ‘1’.

## Slide 10
UART 中断参数（driverlib/uart.h）
// Values that can be passed to UARTIntEnable, UARTIntDisable, UARTIntClear,
// and returned from UARTIntStatus.
#define UART_INT_OE 0x400 // Overrun Error Interrupt
#define UART_INT_BE 0x200 // Break Error Interrupt
#define UART_INT_PE 0x100 // Parity Error Interrupt
#define UART_INT_FE 0x080 // Framing Error Interrupt
#define UART_INT_RT 0x040 // Receive Timeout Interrupt
#define UART_INT_TX 0x020 // Transmit Interrupt
#define UART_INT_RX 0x010 // Receive Interrupt

## Slide 11
TivaWare UART API 函数
  驱动程序：driverlib/uart.c
  API 定义：driverlib/uart.h
  UART 的配置和控制
    UARTConfigSetExpClk()、 UARTConfigGetExpClk()：配置和获取UART端口的时钟速率、波特率和数据格式等
  例：UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, ui32SysClock, 115200, ( UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE) ); //115200，8-N-1
void UARTConfigSetExpClk (uint32_t ui32Base, //UART端口地址
uint32_t ui32UARTClk, //时钟频率
uint32_t ui32Baud, //波特率
uint32_t ui32Config) //数据格式
其中数据格式为数据位数、停止位数、校验位的“或”

## Slide 12
UART 配置参数（driverlib/uart.h）
// Values that can be passed to UARTConfigSetExpClk
// and returned by UARTConfigGetExpClk
#define UART_CONFIG_WLEN_8 0x00000060 // 8 bit data
#define UART_CONFIG_WLEN_7 0x00000040 // 7 bit data
#define UART_CONFIG_WLEN_6 0x00000020 // 6 bit data
#define UART_CONFIG_WLEN_5 0x00000000 // 5 bit data
#define UART_CONFIG_STOP_ONE 0x00000000 // One stop bit
#define UART_CONFIG_STOP_TWO 0x00000008 // Two stop bits
#define UART_CONFIG_PAR_NONE 0x00000000 // No parity
#define UART_CONFIG_PAR_EVEN 0x00000006 // Even parity
#define UART_CONFIG_PAR_ODD 0x00000002 // Odd parity
……

## Slide 13
UART 的使能与禁止
  UARTEnable()、UARTDisable()
UART 的数据收发
  UARTCharGet()、UARTCharPut()：轮询方式的数据接收和发送， FIFO无数据或无空位时等待
  UARTCharGetNonBlocking()、 UARTCharPutNonBlocking()：“无阻塞”数据接收和发送，不等待，FIFO无数据或无空位时返回false
  UARTCharsAvail()、UARTSpaceAvail()：探测接收FIFO或发送FIFO里是否有可用的数据或空位，与“无阻塞”数据收发配合使用
  UARTFIFOLevelSet()、UARTFIFOLevelGet(): 产生中断的收发FIFO深度级别设置和获取
UART 的中断控制
  UARTIntEnable()、UARTIntDisable()：UART中断使能和禁止
  UARTIntClear() 、 UARTIntStatus()：清除和获取UART中断状态
  UARTIntRegister() 、UARTIntUnregister()：UART中断注册和注销

## Slide 14
S800实验板的UART模块管脚定义
  PA0：UART0_RX（用于虚拟串口VCP_RXD）
  PA1：UART0_TX（用于虚拟串口VCP_TXD）

## Slide 15
UART初始化编程
  使能UART模块
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
  设置相关GPIO端口
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX); // Set PA0 and PA1 as UART pins.
  GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
  GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
  配置 UART
  UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, ui32SysClock,115200, …);
  FIFO配置（可选）
    UARTFIFOLevelSet(UART0_BASE,UART_FIFO_TX2_8,UART_FIFO_RX4_8);

## Slide 16
UART初始化编程示例
void S800_UART_Init(void)
{
// Enable the UART0 peripherals
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
// Enabled GPIO Port A, Set GPIO A0 and A1 as UART pins
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
// Configure the UART0 for 115,200, 8-N-1 operation.
UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, ui32SysClock, 115200, UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE);
}

## Slide 17
UART发送编程示例
  阻塞发送字符串
void UARTStringPut(const unsigned char *msg )
{
while(*msg != ‘\0’)
//发送一个字符，如果TxFIFO没有空，一直等待到FIFO有空
UARTCharPut(UART0_BASE, *msg++);
}
  非阻塞发送字符串
void UARTStringPutNonBlocking(const unsigned char *msg)
{
while(*msg != ‘\0‘) {
if (UARTSpaceAvail(UART0_BASE)) //发送FIFO有空位
UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, *msg++); //发送一个字符
}
}

## Slide 18
UART接收编程示例
  非阻塞接收字符串
void UARTStringGetNonBlocking(char *msg)
{
while(UARTCharsAvail(UART0_BASE)) { // 当接收 FIFO 中有字符
//非阻塞读取一个字符
*msg++ = UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE);
}
*msg = ‘\0’; //加字符串结束符
}

## Slide 19
UART接收编程示例
  阻塞接收字符串
void UARTStringGet(char *msg)
{
while(1) {
//检查RxFIFO直到收到一个数据
*msg = UARTCharGet(UART0_BASE);
if (*msg ==‘\r’) { //遇回车符结束
*msg = UARTCharGet(UART0_BASE); //读取换行符\n
break;
}
msg++;
}
*msg = '\0';
}

## Slide 20
主函数示例
uint32_t ui32SysClock;
int main(void)
{
unsigned char RxBuf[256] = “Hello World”; // 定义数据缓存区
// 设置系统时钟频率
ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_USE_OSC), 16000000);
S800_UART_Init(); //UART初始化
UARTStringPut (RxBuf); //发送字符串
UARTStringPut(“\r\n”); //回车换行
}

## Slide 21
UART中断编程
  使能相关片上外设，并进行基本的配置
  设置中断优先级：IntPrioritySet(INT_UART0, 0x00);
  使能中断
    指明中断触发条件（接收及接收超时）
    UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
    调用函数 IntEnable(INT_UART0)，使能NVIC IRQ中断
    调用函数 IntMasterEnable( )，使能处理器总中断
  注册和编写中断服务函数

## Slide 22
UART中断编程示例（中断方式接收字符串）
uint32_t ui32SysClock;
unsigned char RxBuf[256]; //定义数据缓存区存放接收的字符串
int RxEndFlag=0; //接收结束标志
int main(void)
{
ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_USE_OSC), 16000000);
S800_UART_Init();
IntPrioritySet(INT_UART0, 0x00); //默认（可省）
// Enable the UART Receive and Receive Timeout interrupt
UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
IntEnable(INT_UART0);
IntMasterEnable();
while(1) {
if (RxEndFlag) { UARTStringPut(RxBuf); RxEndFlag=0; }
}
}

## Slide 23
接收字符串的中断服务程序
void UART0_Handler(void) //重写已经注册的中断处理函数
{ uint8_t cnt = 0;
uint32_t ulStatus;
ulStatus = UARTIntStatus(UART0_BASE, true); // 获取中断状态
UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus); // 清中断状态
while( UARTCharsAvail(UART0_BASE) ) { //接收FIFO有字符
//非阻塞读取一个字符
RxBuf[cnt++]= UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE);
}
RxBuf[cnt]=‘\0’; //添加字符串结束符
RxEndFlag=1; //置位接收结束标志
} //注：本程序仅适合接收小于或等于8个字符（即1/2FIFO深度）